## Slide 1: Принцип роботи блоку живлення
Підготувала учениця
групи №11
Яцюк Дарина

## Slide 2
2. Передача
1. Фільтрація

## Slide 3: Передача електроенергїї компонентам
2. Передача
1. Фільтрація
Готовий стабільний DC струм подається через вихідні роз'єми блоку живлення до материнської плати, жорстких дисків, оптичних приводів та інших компонентів комп'ютера.
Це забезпечує живлення всіх частин комп'ютера.

## Slide 4: Фльтрація
2. Передача
1. Фільтрація
Вхідна фільтрація
Випрямлення
Регулювання напруги
Фільтрація
Перетворення напруги
Вихідна фільтрація

## Slide 5: Вхідна фільтрація
Вхідна фільтрація
Випрямлення
Регулювання напруги
Фільтрація
Перетворення напруги
Вихідна фільтрація
Коли змінний струм (AC) потрапляє у блок живлення, він спочатку проходить через вхідний фільтр.
Цей фільтр видаляє електричні шуми і перешкоди, які можуть бути присутніми у мережі.

## Slide 6: Випрямлення
Після фільтрації AC струм проходить через випрямляч, який перетворює його на пульсуючий постійний струм (DC).
Вхідна фільтрація
Випрямлення
Регулювання напруги
Фільтрація
Перетворення напруги
Вихідна фільтрація
Випрямляч складається з діодів, які дозволяють струму текти лише в одному напрямку.

## Slide 7: Фільтрація
Вони згладжують його, зменшуючи пульсації і роблячи струм більш стабільним.
Пульсуючий DC струм проходить через фільтрувальні конденсатори.
Вхідна фільтрація
Випрямлення
Регулювання напруги
Фільтрація
Перетворення напруги
Вихідна фільтрація

## Slide 8: Перетворення напруги
Вони необхідні для живлення різних компонентів комп'ютера (наприклад, +12V, +5V, +3.3V).
Згладжений DC струм потім потрапляє до перетворювача напруги, який використовує високочастотний трансформатор для перетворення вхідної напруги на кілька вихідних напруг.
Вхідна фільтрація
Випрямлення
Регулювання напруги
Фільтрація
Перетворення напруги
Вихідна фільтрація

## Slide 9: Регуляція напруги
Перетворена напруга проходить через регулятори напруги, які забезпечують точне і стабільне живлення компонентів.
Вхідна фільтрація
Випрямлення
Регулювання напруги
Фільтрація
Перетворення напруги
Вихідна фільтрація
Ці регулятори підтримують напругу на заданому рівні, навіть якщо вхідна напруга змінюється.

## Slide 10: Вихідна напруга
Останній етап полягає у вихідній фільтрації, де конденсатори ще раз згладжують напругу.
Вхідна фільтрація
Випрямлення
Регулювання напруги
Фільтрація
Перетворення напруги
Вихідна фільтрація
Це забезпечує чистий і стабільний DC струм для компонентів комп'ютера.

## Slide 11: Використані джерела
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/fhHSMQRtwPmDUvgern5VVYKodZ5KvIvGkY5c4zwkYpGEsQmrRCP_T-Xyynq889EjD_qt9AvnivEIt2aAYkS1D-3LSaa3ZxathOaI4nrHvdxGvuwCYTAI
https://i.ytimg.com/vi/HcYFbCqM61g/maxresdefault.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR1MZEe1IdfZyH8AAD7D_U5qR7cm44vcEgKXQ&s