## Slide 1: Принцип роботи материнської плати
Підготувала учениця
групи №11
Яцюк Дарина

## Slide 2
1. Функція
2. Компоненти

## Slide 3: Функція
1. Функція
2. Компоненти
Материнська плата по суті відповідає за з'єднання всіх різних компонентів всередині комп'ютера.
З’єднуючи ці компоненти разом, це дозволяє їм спілкуватися один з одним, щоб ваш комп’ютер міг робити те, що ви хочете.
У ньому є роз’єми майже для всіх типів компонентів, від оперативної пам’яті до портів USB.

## Slide 4: Компоненти
BIOS
1. Функція
RAID
Чипсет
Роз’єми
2. Компоненти
Слоти

## Slide 5: BIOS
BIOS (базова система введення/виведення) — це програма, яку використовує мікропроцесор для запуску комп’ютерної системи після ввімкнення. Діє як посередник між ОС та периферійними приладами
Після перевірки та перевірки роботи завантажувальних пристроїв BIOS завантажує ОС або її ключові частини в оперативну пам’ять (RAM) комп’ютера з жорсткого диска або дисковода (завантажувальний пристрій).
BIOS
При завантаженні BIOS, він спочатку визначає, чи всі необхідні підключення на місці та чи працюють вони.
RAID
Чипсет
Роз’єми
Слоти

## Slide 6: RAID
Пам'ять кожного диска розділена на одиниці розміром від 512 байт до кількох мегабайт.
Віддзеркалення відтворює ідентичні дані на кількох дисках, а видалення відокремлює ці дані, при цьому видалення допомагає розподілити дані на кількох дисках.
Роз’єми
RAID об’єднує кілька фізичних дисків в одну логічну цілісність, яка використовує спеціальне апаратне або програмне забезпечення.
Зазвичай реалізується на серверах, а також може використовуватися на робочих станціях.
Призначає данні на кількох дисках і сприяючи стандартизованому накладанню операцій введення/виведення.
Смуги всіх дисків переплітаються та сортуються відповідно
В однокористувацькій системі, де зберігаються загальні записи, смуги зазвичай розташовані так, що вони невеликі, щоб проміжок одного запису охоплював усі диски, і до нього можна було легко отримати доступ, читаючи всі диски одночасно.
Відзеркалення та видалення
BIOS
RAID
Чипсет
Слоти

## Slide 7: Роз’єми
Фізичний тип інтерфейсу, який використовується для підключення компонентів, які вимагають щільного контакту і мають специфічний розмір і конфігурацію.
Сокет
Роз'єми живлення
Роз'єми для вентиляторів
Роз'єми SATA
BIOS
RAID
Чипсет
Роз’єми
Слоти

## Slide 8: Сокет
ЦП отримує електричні імпульси від джерела живлення через материнську плату, вони ж використовуються для виконання операцій.
Сокет
Роз'єми живлення
Роз'єми для вентиляторів
Роз'єми SATA
Контакти забезпечують передачу живлення, даних і сигналів між процесором і материнською платою.
Дані передаються між ЦП і материнською платою через шини (bus), які є набором провідників, що з'єднують компоненти системи.
Сокет має контакти, що з'єднуються з контактами процесора, забезпечуючи передачу живлення і даних.

## Slide 9: Роз’єм живлення
Сокет
Через роз'єм живлення ці напруги передаються на материнську плату і далі до інших компонентів, таких як процесор, оперативна пам'ять, відеокарта та накопичувачі.
Блок живлення перетворює змінний струм з електричної мережі на постійний струм з різними рівнями напруги.
Контакти на роз'ємі живлення забезпечують електричний зв'язок між блоком живлення і материнською платою.
Роз'єми живлення
Роз'єми для вентиляторів
Роз'єми SATA
Це з'єднання дозволяє передавати різні напруги (наприклад, 3.3V, 5V, 12V) до материнської плати.

## Slide 10: Роз’єм для кулера
Деякі материнські плати можуть контролювати швидкість обертання вентилятора за допомогою пульсуючої широтно-імпульсної модуляції (PWM). Для цього зазвичай використовується четвертий пін на роз'ємі.
Сокет
Роз'єми живлення
Роз'єми для вентиляторів
Роз'єми SATA
Контакти передають електричні сигнали, такі як живлення, земля та сигнали керування швидкістю обертання вентилятора.
Контакти на роз'ємі для вентилятора забезпечують електричний зв'язок між вентилятором і материнською платою.

## Slide 11: Роз’єм SATA
Сокет
Є різні версії протоколів (SATA I, SATA II і SATA III), які відрізняються максимальною швидкістю передачі даних.
Контролер SATA на материнській платі відповідає за ініціалізацію, передачу та прийом даних між пристроєм зберігання та іншими компонентами системи.
Кабель SATA має два контактні піна для передачі даних і два піна для живлення.
Роз'єми живлення
Роз'єми для вентиляторів
Роз'єми SATA
Передача даних відбувається серійно (по одному біту за раз), що дозволяє підвищити швидкість передачі даних і зменшити кількість кабелів.

## Slide 12: Слоти
Фізичний тип інтерфейсу на материнській платі, призначений для підключення різних компонентів.
PCIe
DIMM
M.2
BIOS
RAID
Чипсет
Роз’єми
Слоти

## Slide 13: PCIe
Фізичний тип інтерфейсу на материнській платі, призначений для підключення різних компонентів.
PCIe
DIMM
M.2
Ці сигнали включають в себе дані, такі як інформація про пристрій та команди для взаємодії з ним. Кожен роз'єм має свою власну швидкість передачі даних, що визначається його конфігурацією.
Працює за принципом передачі електричних сигналів. Кожен роз'єм має контактні піни, які передають електричні сигнали між розширювальною карткою та материнською платою.
Функції
Для підключення розширювальних карт до системної плати.
Відповідає за ініціалізацію та комунікацію з розширювальною карткою.

## Slide 14: DIMM
Фізичний тип інтерфейсу на материнській платі, призначений для підключення різних компонентів.
PCIe
Bикористовується для підключення оперативної пам'яті (ОЗП) до материнської плати.
DIMM
M.2
Передає електричні сигнали від ОЗП до системної плати, також забезпечує живлення для модулів пам'яті. Роз'єм має контактні піни, які передають дані і сигнали між пам'яттю та системною платою
Визначає максимальну кількість модулів пам'яті, які можуть бути встановлені на системну плату, а також швидкість передачі даних між пам'яттю та іншими компонентами системи.

## Slide 15: M.2
Фізичний тип інтерфейсу на материнській платі, призначений для підключення різних компонентів.
PCIe
DIMM
M.2
Кожен роз'єм M.2 має специфікацію ключа, яка визначає, які типи пристроїв можуть бути підключені до нього, а також їхній інтерфейс передачі даних і швидкість.
Працює за допомогою передачі електричних сигналів і даних між підключеними пристроями та материнською платою.
Функції
Підключення накопичувачів SSD, бездротові модулі Wi-Fi або Bluetooth
Модулів звукової або мережевої карти
Використовує високошвидкісний інтерфейс PCIe або SATA для передачі даних з великою швидкістю

## Slide 16: Чипсет
Відповідає за забезпечення взаємодії між різними компонентами комп'ютера, такими як процесор, оперативна пам'ять, накопичувачі та інші пристрої.
Відповідає за підтримку різних функцій інтерфейсів, таких як USB, SATA, PCIe, а також за управління живленням та температурою.
BIOS
RAID
Чипсет
Роз’єми
Слоти
Працює, передаючи електричні сигнали та дані між цими компонентами з метою координації їх роботи.

## Slide 17: Використані джерела
https://www.lenovo.com/us/en/glossary/what-does-a-motherboard-do/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
https://www.tutorialsweb.com/computers/pc-motherboard-2.htm#one
https://www.techtarget.com/whatis/definition/BIOS-basic-input-output-system
https://chatgpt.com