## Slide 1: Принцип роботи відеокарти
Підготувала учениця
групи №11
Яцюк Дарина

## Slide 2
1.
Вхід даних
2.
Обробка даних GPU
3. Відеопам’ять
4. Виконання шейдерів
5. Растрування
6.
Вихідний буфер кадру
7.
Вивід зображення на екран

## Slide 3: Вхід даних
1.
Вхід даних
2.
Обробка даних GPU
3. Відеопам’ять
4. Виконання шейдерів
5. Растрування
6.
Вихідний буфер кадру
7.
Вивід зображення на екран
Відеокарта отримує дані від центрального процесора (CPU) через шину PCIe (Peripheral Component Interconnect Express).
Ці дані містять інформацію про те, які зображення потрібно рендерити, а також інші графічні команди.

## Slide 4: Обробка даних GPU
1.
Вхід даних
2.
Обробка даних GPU
3. Відеопам’ять
4. Виконання шейдерів
5. Растрування
6.
Вихідний буфер кадру
7.
Вивід зображення на екран
GPU має безліч ядер (виконавчих блоків), які працюють паралельно, що дозволяє обробляти велику кількість даних одночасно.
Основні етапи обробки включають:
Вертексна обробка: Перетворення тривимірних координат вершин об'єктів у двовимірні координати екрану.
Теселяція: Поділ полігонів на дрібніші частини для підвищення деталізації.
Геометрична обробка: Модифікація форми об'єктів, наприклад, створення ефектів анімації.
Фрагментна (піксельна) обробка: Обчислення кольорів, текстур і світлових ефектів для кожного пікселя.

## Slide 5: Використання відеопам'яті
1.
Вхід даних
2.
Обробка даних GPU
3. Відеопам’ять
4. Виконання шейдерів
5. Растрування
6.
Вихідний буфер кадру
7.
Вивід зображення на екран
Відеокарта має спеціальну пам'ять (VRAM), яка використовується для зберігання текстур, буферів кадрів, шейдерів та інших даних, необхідних для рендерингу зображень.
GPU швидко звертається до цієї пам'яті для отримання необхідних даних.

## Slide 6: Виконання шейдерів
1.
Вхід даних
2.
Обробка даних GPU
3. Відеопам’ять
4. Виконання шейдерів
5. Растрування
6.
Вихідний буфер кадру
7.
Вивід зображення на екран
Вертексні шейдери: Обробляють вершини полігонів.
Піксельні шейдери: Визначають колір кожного пікселя.
Шейдери – це програми, які виконуються на GPU для обчислення візуальних ефектів. Відеокарта використовує кілька типів шейдерів:
Геометричні шейдери: Додають нові вершини або змінюють існуючі.
Комп'ютерні шейдери: Виконують загальні обчислювальні задачі.

## Slide 7: Растрування
1.
Вхід даних
2.
Обробка даних GPU
3. Відеопам’ять
4. Виконання шейдерів
5. Растрування
6.
Вихідний буфер кадру
7.
Вивід зображення на екран
Після обробки шейдерами відеокарта виконує растрування, перетворюючи тривимірні координати та об'єкти у двовимірні пікселі на екрані.

## Slide 8: Вихідний буфер кадру
1.
Вхід даних
2.
Обробка даних GPU
3. Відеопам’ять
4. Виконання шейдерів
5. Растрування
6.
Вихідний буфер кадру
7.
Вивід зображення на екран
Готове зображення зберігається у вихідному буфері кадру (frame buffer). Це пам'ять, яка зберігає остаточне зображення перед його відправкою на дисплей.

## Slide 9: Використання відеопам'яті
1.
Вхід даних
2.
Обробка даних GPU
3. Відеопам’ять
4. Виконання шейдерів
5. Растрування
6.
Вихідний буфер кадру
7.
Вивід зображення на екран
Відеокарта передає готове зображення з вихідного буфера кадру через відеоінтерфейси (HDMI, DisplayPort, DVI або VGA) до монітора.
Монітор відображає зображення на екрані.

## Slide 10: Використані джерела
https://www.techspot.com/articles-info/2504/images/2022-07-18-image-21.jpg
https://i.insider.com/601461ee6dfbe10018e00d19?width=800&format=jpeg&auto=webp
https://media.licdn.com/dms/image/C5612AQG_FCq31Hk9pA/article-cover_image-shrink_720_1280/0/1623154315547?e=2147483647&v=beta&t=WxcJ-xucAtDA9WRZO3OrJtGm8i47sW1mj61Agh4sX5Y